OREN 435 TESİS PLANLAMA

07. TESİS DÜZENLEME

PROSESE GÖRE YERLEŞTİRME

ÇAPRAZ VE İLİŞKİ TABLOSU TEKNİĞİ İLE MAKİNA YERLEŞTİRME

AÇIKLAMA

İlişki şeması: Bölümler arası ilişki düzeylerine göre ilişki şeması hazırlanır. İlişki şemasının hazırlanmasında öncelikli ilişkilerden, örneğin önce A, sonra E ve gerekirse I, O ilişkileri dikkate alınır (Şekil 1).

İlişki diyagramındaki yakınlık dereceleri için kullanılan sembollerin anlamları ve kapsadıkları tablo değerleri aşağıda gösterilmiştir (Sayısal değerlerin gruplandırılması / anlamlandırılmasında sayısal değerlerin dağılımına bakılarak yapılır, kesin bir ölçüt yoktur).

A: Kesinlikle şart

E: Çok önemli

I: Önemli

O: İstenir

U: Önemli değil

X: İstenmez

Taşıma miktarlarını belirten değerler belirlendikten sonra yapılacak iş, uygulanması mümkün görülen her alternatifin maliyetini hesaplayarak birbirleri ile karşılaştırmaktır. Matematiksel olarak

ifadesinin minimum değeri araştırılır. Burada,  i. bölümden j. bölüme birim zamanda taşınan miktarı,  i ile j bölümleri arasındaki uzaklığı,  i ile j bölümleri arasındaki birim taşıma maliyet ve E ise yerleştirme düzeninin etkinliğini göstermektedir.

UYGULAMA 8.1:

11 bölümden oluşan bir tesiste bölümler arasındaki iş akış miktarı Tablo 1’de, birim taşıma maliyeti Tablo 2’de verilmiştir. Bölümlere ilişkin akış diyagramını çapraz ve ilişki tablosu tekniğine göre belirleyiniz.

Tablo 1. Bölümler arasıdaki iş akış miktarı		Tablo 2. Birim taşıma maliyeti

| G/A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |  | G/A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X | 25 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | A | X | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 10 | X | 5 | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | B | 5 | X | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| C |  |  | X | 25 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  | C |  |  | X | 6 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| D |  |  | 10 | X | 5 | 10 | 20 |  | 20 |  |  |  | D |  |  | 2 | X | 2 | 3 | 5 |  | 4 |  |  |
| E |  |  |  |  | X | 25 |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  | X | 4 |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  | 10 | X |  |  | 20 |  |  |  | F |  |  |  |  | 3 | X |  |  | 5 |  |  |
| G |  | 8 |  | 5 |  |  | X | 20 | 10 | 5 |  |  | G |  | 2 |  | 4 |  |  | X | 5 | 3 | 2 |  |
| H |  |  |  |  |  |  | 5 | X | 5 | 10 | 20 |  | H |  |  |  |  |  |  | 3 | X | 3 | 2 | 3 |
| I |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | X | 18 |  |  | I |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | X | 4 |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | X | 17 |  | J |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | X | 5 |
| K |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 | X |  | K |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | X |

Ağırlık tablosunun oluşturulması için aynı hücrelere karşılık gelmek üzere iş akış miktarı ile birim taşıma maliyet değerleri çarpılara Tablo 3 elde edilmiştir.

Tablo 3 çapraz tabloya dönüştürülmek üzere aynı gönderen (G) ve alan (A) bölümlerdeki sayılar toplanarak toplamlar tablonun üst bölümüne yazılması ile Tablo 4 elde edilmiştir.

Tablo 3. Ağırlık tablosu						Tablo 4. Düzeltilmiş çapraz tablo

| G/A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |  | G/A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X | 125 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | X | 175 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 50 | X | 15 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B |  | X | 15 | 30 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| C | 0 | 0 | X | 150 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C |  |  | X | 170 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |
| D | 0 | 0 | 20 | X | 10 | 30 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | D |  |  |  | X | 10 | 30 | 120 |  | 90 |  |  |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E |  |  |  |  | X | 130 |  |  |  |  |  |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | X | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | F |  |  |  |  |  | X |  |  | 115 |  |  |
| G | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | X | 100 | 30 | 10 | 0 |  | G |  |  |  |  |  |  | X | 115 | 30 | 10 |  |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | X | 15 | 20 | 60 |  | H |  |  |  |  |  |  |  | X | 15 | 20 | 84 |
| I | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | X | 72 | 0 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 93 |  |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | X | 85 |  | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 113 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 | X |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Ağırlık değerleri sıralaması yapılır. Bunun için ağırlık değerleri incelenmiş ve aşağıdaki sınıflandırma yapılmıştır.

Tablo 5. Sıralama tablosu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | C-D | E-F | D-G | F-I | G-H | J-K | B-G | I-J | D-I | H-K | A-C | B-D | C-E | D-F | G-I | C-F | H-J | B-C | H-I | A-D | D-E | G-J |
| 175 | 170 | 130 | 120 | 115 | 115 | 113 | 96 | 93 | 90 | 84 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| A | E | I | O |

Şekil 1. İş akışı diyagramı

UYGULAMA 8.2:

Aşağıdaki tablolarda 10 bölümden oluşan bir üretim sistemine ait iş akışı ve birim taşıma maliyetleri ile bölümlerin alanları verilmiştir. Çapraz ve ilişki tablosu tekniğine göre uygun düzenlemeyi yapınız.

Bölümler arasında özel ilişkiler; 8. bölüm 2, 3, 4, 6 ve 7. bölümlerden ayrık olmalıdır.

Tablo 1. İş akış tablosu (parça sayısı)			Tablo 2. Birim taşıma maliyeti

| G/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | G/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | 40 | 30 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 | X | 16 | 6 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 2 |  | X | 40 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  | X | 12 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | 20 | 40 | X |  |  |  | 40 |  |  | 30 |  | 3 | 8 | 6 | X |  |  |  | 14 |  |  | 30 |
| 4 |  |  |  | X | 30 | 20 | 30 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | X | 18 | 6 | 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | X | 30 | 20 | 10 |  | 20 |  | 5 |  |  |  |  | X | 16 | 8 | 8 |  | 4 |
| 6 |  |  |  | 20 | 20 | X | 20 |  | 20 | 30 |  | 6 |  |  |  | 4 | 4 | X | 20 |  | 8 | 6 |
| 7 |  |  |  |  |  | 30 | X |  |  | 50 |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 | X |  |  | 16 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 2 |
| 9 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | X | 40 |  | 9 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | X | 18 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | X |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | X |

Tablo 3. Bölümler ve alanları

| Bölüm No | Bölüm adı | Alanı (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hammadde deposu | 140 |
| 2 | Kesme | 60 |
| 3 | Torna | 160 |
| 4 | Pres | 60 |
| 5 | Freze | 120 |
| 6 | Matkap | 120 |
| 7 | Montaj | 160 |
| 8 | Muayene ve boya | 100 |
| 9 | Ambalaj | 80 |
| 10 | Ürün ambarı | 200 |
|  | Toplam | 1200 |

ÇÖZÜM 8.2:

- Çapraz tablo: Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen değerler, aynı hücreler karşılıklı olmak üzere, çarpılarak ağırlık tablosu (Tablo 4) oluşturulur.

Tablo 4. Ağırlık Tablosu

| G/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | 640 | 180 |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 2 |  | X | 480 |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 3 | 160 | 240 | X |  |  |  | 560 |  |  | 900 |
| 4 |  |  |  | X | 540 | 120 | 150 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | X | 480 | 160 | 80 |  | 80 |
| 6 |  |  |  | 80 | 80 | X | 400 |  | 160 | 180 |
| 7 |  |  |  |  |  | 180 | X |  |  | 800 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 40 |
| 9 | 100 | 60 |  |  |  |  |  |  | X | 720 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | X |

- Çapraz tablonun düzeltilmesi: Çapraz tablonun sol alt bölümündeki değerler karşılığındaki üst hücrelere taşınarak düzeltilmiş çapraz tablo (Tablo 5) elde edilir.

Tablo 5. Düzeltilmiş çapraz tablo

| G/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | 640 | 340 |  |  |  |  |  | 190 |  |
| 2 |  | X | 720 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 |  |  | X |  |  |  | 560 |  |  | 900 |
| 4 |  |  |  | X | 540 | 200 | 150 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | X | 560 | 160 | 80 |  | 80 |
| 6 |  |  |  |  |  | X | 580 |  | 160 | 80 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 800 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 40 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 880 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

- Sıralama ve Gruplama: Düzeltilmiş çapraz tablo değerleri sıralanarak gruplanır.

Tablo 6. Sıralama tablosu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 – 10 | 9 – 10 | 7 – 10 | 2 – 3 | 1 – 2 | 6 – 7 | 3 – 7 | 5 – 6 | 4 – 5 | 1 – 3 | 4 – 6 | 1 – 9 | 5 – 7 | 6 – 9 | 4 – 7 | 2 – 10 | 5 – 8 | 5 – 10 | 6 – 10 | 8 – 10 |
| 900 | 880 | 800 | 720 | 640 | 580 | 560 | 560 | 540 | 340 | 200 | 190 | 160 | 160 | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| A | E | I | O |

- İlişki tablosu: Sıralama tablosundaki değerlere göre ilişki tablosu hazırlanır (Tablo 7). İlişki bulunmayan bölümler arasındaki ilişki için U ilişkisi seçilir.

- İlişki şeması: Bölümler arası ilişki düzeylerine göre ilişki şeması hazırlanır. İlişki şemasının hazırlanmasında öncelikli ilişkilerden, örneğin önce A, sonra E ve gerekirse I, O ilişkileri dikkate alınır (Şekil 1).

İlişki diyagramındaki yakınlık dereceleri için kullanılan sembollerin anlamları ve kapsadıkları tablo değerleri aşağıda gösterilmiştir (Sayısal değerlerin gruplandırılması / anlamlandırılmasında sayısal değerlerin dağılımına bakılarak yapılır, kesin bir ölçüt yoktur).

A: Kesinlikle şart 	(Tablo değeri 500’den büyük)

E: Çok önemli 		(Tablo değeri 180 – 500 arası)

I: Önemli		(Tablo değeri 150 –180 arası)

O: İstenir		(Tablo değeri 40 – 150 arası)

U: Önemli değil		(Tablo değeri 0 – 40 arası)

X: İstenmez

Tablo 7. İlişki tablosu

Şekil 1. İlişki şeması

- Alan dağılımı: Bölümlerin alanları ve aralarındaki ilişkiler dikkate alınarak, iş akış şemasındaki koşullara uygun alan planlaması yapılır (Şekil 2).

Şekil 2. Alan planlaması