UYGULAMA : GÖRÜNTÜ DÜZELTME (GEOMETRIC CORRECTION)

Görüntü düzeltme (rektifikasyon), bir görüntüyü UTM (Universal Transverse Mercator) gibi bir harita projeksiyonuna ya da diğer bir görüntüye uydurmak yani bir registration işlemidir.

Bu uygulama, iki farklı yolla geometrik düzeltme işlemini kapsamaktadır:

- Existing Viewer : Bir görüntüyü referans alarak diğer görüntüyü düzeltmek (Registration)

- Keyboard Only: Mevcut koordinatlar yardımıyla görüntüyü düzeltmek (Rektifikasyon),

- Ödev İçin İzlenecek İşlem Adımları;

- Bir Görüntüyü Referans Alarak Diğer Görüntüyü Düzeltmek (Registration)

Trabzon bölgesine ait ikonos_trab_ms.tiff görüntüsü, aynı bölgeye ait referanslandırılmış quickb_trabzon_bant1.tiff görüntüsü yardımıyla düzeltilecektir.

1.ADIM: Görüntünün Hazırlanması:

1.1. ERDAS IMAGINE 2014 ve üzeri bir sürümde Görüntüler ekrana sürüklenerek açılır.

1.2. ERDAS  programı üst menüde Toolbox/AutoSync Workstation/AutoSync Workstation kısmına girilir.

1.3. Açılan Imagine AutoSync Workstation penceresinde create a new Project seçilir ve OK’a tıklanır.Daha sonra Project File kısmına projenin kaydedileceği bir dosya seçilir. Aynı pencerede Resample yazan kutu işaretlenir ve Resample Settings’e tıklanır.Burada Resample method kısmında Nearest Neighbor seçilir ve OK’a tıklanır.Çıktı dosyalarının kaydedileceği yeri tanımlamak için output directry kısmı tanımlanır ve OK’a tıklanarak proje ayarları yapılmış olunur.

1.4. Imagine AutoSync Workstation’da  Input Images /Add Input images seçilerek “ikonos_trab_ms.tiff” görüntüsü seçilir. Bu görüntü düzeltilmemiştir, girdi görüntüsü olarak kullanılacaktır. (Ikonos  multispectral görüntü)

1.5. Reference Image kısmında set reference image seçilerek  “quickb_trabzon_bant1.tiff” görüntüsü seçilir. Bu görüntü referans görüntü olarak kullanılacaktır.(Quickbird görüntüsü)

Yukardaki şekilde görüldüğü gibi 2 adet görüntü ekranın 2 ye bölünmesiyle yerleştirilmiştir ve her bir görüntü için 3 farklı yakınlaşma seviyesi pencerelerde mevcuttur. Bu sayede GPC noktalarının daha kolay seçimi yapılmaktadır.  İki görüntü içinde True color bant kombinasyonları Raster menüsü altından yapılabilmektedir.

Diğer ayarlamalar için Process/ project properties’ e tıklanır.Daha sonra Geometrik model münüsü altında Output Geometrik Model Type Polynomial seçilir ve Maksimum Polynomial order 1 olarak seçilerek OK’a tıklanır.

3.ADIM: GCP’lerin Belirlenmesi

ikonos_trab_ms.tiff  görüntüsünü quickb_trabzon_bant1.tiff  görüntüsüyle düzeltmek için her iki görüntüde de olan ortak kontrol noktaları kullanılacaktır. Bu noktaları, isteğinize gore her iki görüntüde de net görülebilen yol kesişimleri, bina köşeleri, kırık noktalar, keskin detaylardan  seçebilirsiniz.

NOT: Kontrol noktalarının dağılımı geometrik düzeltmenin doğruluğu için önemlidir. Bu nedenle noktalar, görüntüde uygun dağılımda olacak şekilde seçilmelidir.

3.1. Görüntülerin altkısmındaki araç menüsünde Automatic Transformation Calculate  modu nu açınız.  Bu sayade her iki görüntüde işaretleme yapıldıkça RMS ve düzeltme değerleri otomatik hesaplanır.

3.2.  GCP Tool penceresinde Create GCP   seçili iken  sol görüntüde bir detay işaretlenir ve bu detayın olduğu aynı detay referans görüntünün bulunduğu sağ görüntüde bulunarak işaretlenir.

3.4.  Bu şekilde her iki görüntüde de ortak olan en az 8 kontrol noktası işaretleyin.

3.5.  RMS değerlerini kontrol edin ve hatası büyük olan noktalarda noktanın yerini kaydırarak düzeltme yapın.

3.6.  Bu noktalarınızı ve hata değerlerini ekran alıntısı yaparak ödevinize ekleyiniz.

3.7.  Son olarak  create calibrated image  ikonu tıknalarak işlem tamamlanır.

Bu aşamalarda görüntüleri kaydedceğiniz klasörler, görüntü kayıt isimleri türkçe karakter içermemeli ve ayrı yazılmamalıdır.

- Mevcut Koordinatlar Yardımıyla Görüntüyü Düzeltmek (Rektifikasyon):

Trabzon’a ait Ikonos görüntüsü, bu görüntü üzerinde koordinatı belli olan kontrol noktaları kullanılarak düzeltilecektir.

1.ADIM: ikonos_trab_ms.tiff görüntünüzü ERDAS yazılımında açınız.

2. ADIM: GCP Editörünü açmak için;

2.1. ikonos_trab_ms.tiff” görüntüsünün yer aldığı viewer penceresinde Raster/ Geometric Correction tıklanır.

2.2.  Üst menüden Multispectral/Control points’e tıklayınız. Açılan Set Geometric Model diyalog kutusunda Polynomial geometric modeli seçilir ve OK tıklanır.

2.3.  Ekrana gelen GCP Tool Reference Setup diyalog kutusunda Keyboard Only seçilir ve OK tıklanır.

2.4.  Ekrana gelen Reference Map Information diyalog kutusunda Set butonu tıklanır. Custom sekmesinde Projection: UTM, Spheroid Name:WGS 84, Datum Name: WGS 84, UTM Zone: 37, NORTH or SOUTH: North seçilir ve OK ve tekrar OK tıklanır.

2.5. Çıkan pencerede polynomial order 1 seçilir.

3.ADIM:Kontrol noktalarını işaretlemek için;

3.1. GCP Tool ekrana geldiğinde Automatic GPC Editing ( ) modu default olarak açık olan bu özellik kapatılır.

3.2.  Create GCP   tıklanarak aşağıda koordinatları verilen ve yerleri gösterilen kontrol noktalardan 1.GCP noktası ikonos_trab_ms.tiff görüntüsü üzerinde işaretlenir.

3.3.  İşaretlenen 1. GCP noktasının görüntüdeki koordinatları GCP Tool diyalog kutusunda Xinput, Yinput bölümünde görülmektedir. Bu bölümün yanında yer alan XRef, YRef sütunlarına, bu noktanın size verilen quickb_trabzon_bant1.tiff görüntüsünün koordinat sistemindeki koordinatları elle girilir.

3.4.  Bu şekilde diğer 4 nokta da işaretlenir ve referans koordinatları elle girilir.

3.5.  Solve Geometric Models with Control Points   butonu tıklanır ve RMS ve düzeltme değerleri hesaplanır .

3.6.  RMS değerlerini kontrol edin ve hatası büyük olan noktalarda noktanın yerini kaydırarak düzeltme yapın.

3.7.   Son olarak GCP Tool/save input as ve save reference as ile  input ve output X ve Y koordinatlarını kaydedin.

Sonuç görüntünüzü ikonos_trab_ms_georef2.img olarak kaydedin.

B Bölümünde kullanılacak kontrol noktaları:

GCP1

GCP2

GCP3

GCP4

GCP5

Kontrol noktalarının koordinatları:

| GCP NO | Yref | Xref |
| --- | --- | --- |
| GCP-1 | 4539909.60 | 561858.59 |
| GCP-2 | 4539172.03 | 561447.41 |
| GCP-3 | 4539263.87 | 562060.19 |
| GCP-4 | 4539288.34 | 562632.06 |
| GCP-5 | 4539574.13 | 561532.02 |

Yapılacaklar

- GCP nedir?

- Rektifikasyon ve registrason işlemleri niçin yapılır? Sizce ham uydu görüntüleri harita olarak kullanılabilir mi?

*****NOT: Ödevi adım adım detaylı bir şekilde hazırlayın ve işlem adımlarını printscreen yaparak rapor halinde oluşturunuz. Ödev için gerekli dosyaları aşağıdaki linki kullanarak 1 hafta içerisinde indirmeniz gerekmektedir.

https://wetransfer.com/downloads/42931823e1cb6205e74f9415c714162220191030112035/83d9c42005cc02ca8719eaa6a0cde4fa20191030112036/2db53d

VERİLİŞ TARİHİ : 31/10/2019

# TESLİM TARİHİ  : 07/11/2019

NOT: Yapılan uygulama rapor halinde hazırlanarak tek numaralar Arş. Gör Çiğdem Şerifoğlu YILMAZ’a çift numarlar ise Arş. Gör. Ekrem SARALIOĞLU’na  teslim tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmelidirler.