KONSOLİDASYON

Problem 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği,  lik bir tekil temel kendi ağırlığı da dahil olmak üzere 800 kN yükü zemine aktarmaktadır.

- Kil tabakasının nihai (toplam, son) konsolidasyon oturmasını hesaplayınız.

- 50 mm’lik oturma ne kadar zamanda meydana gelir?

- 4 ay sonra ne kadarlık oturma meydana gelir?

Problem 2: Diğer bilgilerin şekilde verildiği zemin üzerine, 3m yüksekliğinde, geniş alanlı bir dolgu oluşturulacaktır. Dolgunun birim hacim ağırlığı 17.5 kN/m3 tür. Kil tabakasında meydana gelen nihai (son) konsolidasyon oturmasını sıkışma indisini kullanarak hesaplayınız. Bu oturmanın % 80 i ne kadar zamanda meydana gelir? (dolgu= 17.5 kN/m3

Problem 3: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, kil tabakasının hacimsel sıkışma katsayısı ne kadar olabilir? 7 ay sonra ne kadarlık bir oturma meydana gelir? Gerilme artışını, yaklaşık yöntem (düşeyde 2, yatayda 1 eğimi ile) ile hesaplayabilirsiniz.

Problem 4: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, YASD 2 m indirilmiştir. Kil tabakasının toplam sıkışmasını bulunuz.

Problem 5: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, zemin yüzüne 3 m kalınlığında  birim hacim ağırlığında çok geniş bir dolgu yapılmıştır. Kil tabakasının son konsolidasyon oturmasını hesaplayınız. (dolgu= 22 kN/m3