TAŞIMA GÜCÜ (MERKEZİ YÜKLÜ TEMELLER)

PROBLEM 1:  Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda,

- Genişliği 1.9 m, uzunluğu 15 m şerit temel;

- Bir kenarı 1.9 m olan kare tekil temel;

- Çapı 1.9 m olan dairesel tekil temel;

- 1.9 m × 2.3 m olan dikdörtgen tekil temel için sınır taşıma gücü, emin taşıma gücü ve güvenli yük

değerlerini bulunuz.

Şekil 1. Problem 1

PROBLEM 2: Diğer bilgilerin şekilde verildiği tekil temelde güvenli (emniyetli) kolon yükü ne kadardır? Zeminde genel kayma kırılması vardır.

Şekil 2. Problem 2

PROBLEM 3: Diğer bilgilerin şekilde verildiği tekil temel, güvenli olarak ne kadar yük taşır? Güvenlik sayısını 3 olarak alınız. Yerel kayma kırılması vardır.

Şekil 3. Problem 3

PROBLEM 4: Diğer bilgilerin şekilde verildiği temelde, yer altı su düzeyi (YASD) 2.3 m yükselse, temelin güvenli yükü ne kadar değişir? Zeminde genel kayma kırılmasının meydana geldiği düşünülecektir. Güvenlik sayısını 3 alınız.

1. Durumda

Şekil 4.a. Problem 4

2.Durumda

Şekil 4.b. Problem 4

PROBLEM 5: Diğer bilgilerin şekilde verildiği 14 m uzunluğundaki şerit temelin her iki yanında yükekliği 1.2 m, birim hacim ağırlığı 19 kN/m3 olan çok geniş dolgular yapılsa şerit temelin güvenli yükü ne kadar değişir?

Şekil 5. Problem 5

1. Durum

Şekil 5.a. Problem 5

2.Durum

Şekil 5.b. Problem 5

TAŞIMA GÜCÜ (EKSANTRİSİTE)

PROBLEM 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği tekil temel altında, Geleneksel Yöntem’e göre taban basınç dağılışını hesaplayarak çiziniz.

N = 1750 kN

My-y = 350 kNm

Şekil 1. Problem 1

PROBLEM 2: Diğer bilgilerin şekilde verildiği tekil temel altında, Geleneksel Yöntem’e göre taban basıncı dağılışını hesaplayarak çiziniz.

N = 900 kN

My-y = 500 kNm

Şekil 2. Problem 2

PROBLEM 3: Diğer bilgilerin şekilde verildiği tekil temel altındaki basınç dağılışını hesaplayarak çiziniz.

N = 1500 kN

Mx-x = 187 kNm

My-y = 270 kNm

Şekil 3. Problem 3

PROBLEM 4: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, Geleneksel Yöntem’e göre taban basınç dağılışını belirleyiniz. Temelin 1 m uzunluğunun ağırlığı 20 kN dur.

Şekil 4. Problem 4

PROBLEM 5: Şekilde verilen radye temelin taban basınç dağılışını Geleneksel Yöntem’e göre bulunuz.

(Wtemel = 19 kN/m2)

Şekil 5. Problem 5

PROBLEM 6: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, tekil temelin emniyetle taşıyabileceği yükü, Geleneksel ve Azaltılmış Genişlik Yöntemi ile ayrı ayrı bulunuz.

Şekil 6. Problem 6

PROBLEM 7: Diğer bilgilerin şekilde verildiği tekil temelin güvenli yükü (emniyetle taşıyabileceği toplam yük) 533.6 kN olduğuna göre, temel derinliğini Geleneksel Yöntem’i kullanarak bulunuz.

Şekil 7. Problem 7

PROBLEM 8: Kohezyonu (c=0) sıfır olan bir zemin yüzüne (Df = 0) oturan bir şerit temelde; eksantrisitenin, genişliğin üçte birine eşit olması halinde,  oranını hem Geleneksel Yöntem’e, hem de Meyerhof Yöntemi’ne göre ayrı ayrı bulunuz.

Qe : Eksantrik yüklü temelin güvenli yükü

Qm : Merkezi yüklü temelin güvenli yükü

Şekil 8. Problem 8

MERKEZİ YÜKLÜ TEKİL TEMELLER

PROBLEM 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği merkezi yüklü simetrik tekil temelin, a) taban boyutlarını belirleyiniz. b) x-x ve y-y eksenleri boyunca moment ve kesme kuvveti diyagramlarını, kolon yükünü tekil yük alarak çiziniz. Temel ağırlığını hesaplarda elimine ederek çözümleri yapınız.

Not : Kolon boyutları ile temel taban boyutları orantılı olmalıdır. Temelin 1 m2 sinin ağırlığını 11 kN alınız. qemin = 200 kN/m2

Şekil 1. Problem 1

PROBLEM 2: Diğer bilgilerin şekilde verildiği merkezi yüklü tekil temel durumunda tekil temelin uzun kenarı x-x eksenine paralel olup, genişlik / uzunluk oranı 0.7 dir. Temelin y-y eksenine paralel olan ve y-y ekseninden 0.6 m uzaklıktaki kesitinde meydana gelen moment ve kesme kuvvetini hesaplayınız. Temelin 1 m2 sinin ağırlığı 10.7 kN dur.

Not : Kolon yükünü tekil yük olarak dikkate alınız.

Nkolon = 1040 kN

qemin = 260 kN/m2

Şekil 2. Problem 2

PROBLEM 3: Diğer bilgilerin şekilde verildiği merkezi yüklü simetrik tekil temelde, a-a kesitindeki kesme kuvveti 228.57 kN dur. Zeminin emin taşıma gücünü bulunuz. Temelin kendi ağırlığı 42.5 kN dur.

Şekil 3.  Problem 3

EKSANTRİK YÜKLÜ TEKİL TEMELLER

PROBLEM 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği eksantrik yüklü tekil temelin; a) taban boyutlarını belirleyiniz. b) x-x ve y-y eksenleri boyunca T ve M diyagramlarını çiziniz.

Not : Kolon boyutları temel taban boyutları ile orantılıdır. Temel ağırlığı 70 kN dur. Eksantriklik çekirdek içinde kalmaktadır.

Nk = 720 kN

My-y = 130 kNm

qemin = 250 kN/m2

Şekil 1. Problem 1

PROBLEM 2: Şekilde, bir yönde eksantrik yüklü dikdörtgen taban alanlı simetrik tekil temelde temel ağırlığı 80 kN olup, x-x ekseni altındaki gerçek taban basıncı dağılışı görülmektedir. Temelin diğer taban boyutunu, kolon yükünü, momenti ve eksantrisiteyi hesaplayınız.

qemin = 300 kN/m2

Şekil 2. Problem 2

ASİMETRİK TEKİL TEMELLER

PROBLEM 1: Kolon alt ucundaki etkileri şekilde verilen durumda, kolon altında üniform taban basınçlı bir asimetrik temeli boyutlandırarak x-x ekseni boyunca T, M diyagramlarını hesaplayarak çiziniz. Temel kalınlığını 0.7 m olarak alınız. Temelin kenarları eksenlere paraleldir. Temelin plandaki görünüşü karedir. Betonun birim hacim ağırlığı 25 kN/m3 tür. Zeminin emin taşıma gücü 250 kN/m2 dir.

Şekil 1. Problem 1

PROBLEM 2: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda; Nk = 520 kN, My(-y( = 180 kNm ve Mx(-x( = 120 kNm lik etkiler altında, asimetrik (üniform taban basınçlı) tekil temelin üstten görünüşünü çizerek gerekli bilgileri üzerine yazınız. a-a kesitindeki T kesme kuvvetini bulunuz. Kolon boyutları, taban boyutları ile orantılıdır. Temelin 1m2  sinin ağırlığı 15 kN dur.

Şekil 2. Problem 2

PROBLEM 3: Şekilde, bir yönde eksantrik yüklü dikdörtgen taban alanlı simetrik tekil temelde, temel ağırlığı 80 kN olup, x-x ekseni altındaki gerçek taban basınç dağılışı görülmektedir. Zeminin emin taşıma gücü aynı kalmak koşuluyla, bu temel asimetrik (üniform taban basınçlı) tekil temel olarak inşa edilirse, üstten görünüşü ile x-x düşey kesitini çizerek gerekli bilgileri üzerine yazınız. Asimetrik temel taban boyutları, hâlihazırdaki temelin taban boyutları ile orantılıdır. Her iki durumda da temelin ağırlığı sabit kalmaktadır.

Şekil 3. Problem 3

PROBLEM 4: Diğer bilgilerin şekilde verildiği, 250 kN/m2 lik üniform taban basınçlı asimetrik tekil temelde, x-x ekseni boyunca (x-x eksenine dik kesitlerdeki) T kesme kuvveti diyagramını çiziniz. Temelin 1 m2 sinin ağırlığı 14.5 kN dur.

Şekil 4. Problem 4

PROBLEM 5: Diğer bilgilerin şekilde verildiği asimetrik (üniform taban basınçlı) tekil temelde, A-A kesitindeki momentin değeri 29.642 kN dur. Bu tekil temelde kolon, kolon etkileri ile birlikte temelin ortasına taşınsa, A-A kesitindeki kesme kuvveti ne kadar olur? Temelin toplam ağırlığı her iki durumda da 37 kN dur.

Şekil 5. Problem 5

ASİMETRİK DUVAR TEMELLER (DUVAR ALTI ŞERİT TEMELLER – KOLON ALTI ŞERİT TEMELLER

PROBLEM 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, duvar 0.6 kN/m2 lik üniform bir yanal rüzgar yükünün etkisindedir. Temel, zeminin emin taşıma gücüne göre boyutlandırıldığına ve emin taşıma gücü aynı kaldığına göre, bu temelin üniform taban basınçlı olarak genişliğini bulunuz. Sistemin üstten görünüşünü çizerek, genişlik boyunca kesme kuvveti ve moment diyagramlarını çiziniz. Temel kalınlığı aynı kalmaktadır.

Şekil 1. Problem 1

PROBLEM 2: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, şerit temelin genişliğini Geleneksel Yöntem’e göre bularak, a-a kesitindeki kesme kuvvetini bulunuz. Temelin 1 m uzunluğunun ağırlığı 35 kN dur. Moment ve kesme kuvveti diyagramlarını çiziniz.

Şekil 2. Problem 2

PROBLEM 3: Diğer bilgilerin şekilde verildiği şerit temelde, temelin d çıkma kalınlığının belirlenmesinde egemen olan değeri, esnek yöntemle hesaplayınız. Temel zemininin emin taşıma gücü 200 kN/m2 dir. Temelin toplam ağırlığı 380 kN dur.

Şekil 3. Problem 3

PROBLEM 4: Diğer bilgilerin şekilde verildiği, sabit genişlikli ve üniform taban basınçlı şerit temelin uzunluk boyunca T kesme kuvveti diyagramını çiziniz, gerekli değerleri üzerine yazınız. Temelin taban basınç değerini bulunuz.

Şekil 4. Problem 4

PROBLEM 5: Diğer bilgilerin şekilde verildiği şerit temelde, rijit kabule göre, 1 m uzunluk için a-a kesitindeki kesme kuvvetini bulunuz. Temel ağırlığını ihmal ediniz.

Şekil 5. Problem 5