## Slide 1
Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
Jeodezik Ağlarda Duyarlık Ölçütleri

## Slide 2
IV-
Duyarlık ve güven ölçütleri hesaplanarak ağın amaca uygun olarak tasarlanması

## Slide 3: Duyarlık Ölçütleri

## Slide 4
Duyarlık ölçütleri, jeodezik ağların kalitesini gösterir.
Jeodezik ağın duyarlığı,
Öçü aletlerinin hassasiyetine,
Ağın geometrik yapısına,
Ölçü planına
bağlı olarak değişir.

## Slide 5: Jeodezik Ağlarında Duyarlık Ölçütleri
Jeodezik ağların kullanma amaçları için yeterli olup olmadıklarının denetlenmesi Duyarlık Ölçütleri ile denetlenir.
Ağın planlama aşamasında, duyarlık yönünden zayıf, kullanım amaçları için yetersiz görünen noktalar ve bu yetersizliklerin oluştuğu doğrultular, duyarlık ölçütleriyle belirlenebilmekte, gereğinde önlem alınabilmektedir.

## Slide 6: Jeodezik Ağlarda Duyarlık Ölçütleri
Kentsel teknik hizmetler için kurulan ağlar,
Kadastral amaçlarla yerleşme alanlarında kurulan ağlar,
Ülke nirengi ağları
kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri için Duyarlık Yönünden Homojen olmaları istenir.
Bölgesel yerkabuğu hareketlerinin araştırılması, barajlar, asma köprüler, viyadükler, tüneller ve maden ocakları gibi büyük mühendislik yapılarında ve bunların yakın çevrelerinde oluşan deformasyonları belirlemek amacıyla kurulan Jeodezik kontrol ağlarının, konuma yada doğrultuya bağlı duyarlıkların iyi olması beklenir.

## Slide 7
Duyarlık Ölçütleri, dengeleme hesabının geçerli bir model hipotezi ile yapıldığı varsayımına dayanarak elde edilen büyüklüklerdir.

## Slide 8
Maksimum Ölçü Planı
Minimum Ölçü Planı
Duyarlığı fazla olan ölçüler atılarak optimum ağa ulaşılır.
Duyarlığı düşük olan noktalara yeni ölçüler eklenerek optimum ağa ulaşılır.

## Slide 9
Duyarlık Ölçütleri
I- Lokal Duyarlık Ölçütleri
II- Global Duyarlık Ölçütleri

## Slide 10
I- Lokal Duyarlık Ölçütleri
Koordinatların Ortalama Hatası
Koordinat Bilinmeyenlerinin Güven Aralıkları
Helmert Nokta Konum Hatası
Werkmeister Nokta Konum Hatası
Hata Elipsi
Güven Elipsi

## Slide 11
Bilinmeyenlerin Ters Ağırlık Matrisi

## Slide 12
Koordinatların Ortalama Hatası
: Koordinat bilinmeyenlerinin ortalama hatası
K ) Dengelemeden Sonra Elde Edilmişse;

## Slide 13
Koordinat Bilinmeyenlerinin Güven Aralığı
Güven Aralığının Alt Sınırı
Güven Aralığının Üst Sınırı

## Slide 14: Helmert Nokta Konum Hatası
: Ters ağırlık matrisinin özdeğerler

## Slide 15
Werkmeister Nokta Konum Hatası
: Ters ağırlık matrisinin özdeğerler

## Slide 17: Hata Elipsi
i noktasına ilişkin koordinat bilinmeyenleri vektörü
bu alt vektörün ters ağırlık matrisi
HELMERT Hata Elipsi elemanları:
Büyük yarı eksen
Küçük yarı eksen
Büyük yarı eksenin doğrultusu

## Slide 19
1. ÖLÇÜ PLANI
Notes: Slaytta Z1, Z2 ve Z amaç fonksiyonlarının 1.ölçü planında aldığı değerler ve helmert nokta hata elipsoidleri görülmektedir.

## Slide 20: Güven Elipsi
Ağ dengelemesi sonucunda hesaplanan birim ölçünün ortalama hatası ile gerçek düzeltmelerden hesaplanan varyansının oranı F dağılımındadır.
Bağıntının sınırladığı alanın
çevresi elipstir
Güven Elipsinin büyük yarı ekseni
Güven Elipsinin küçük yarı ekseni
Büyük yarı eksenin doğrultusu

## Slide 21
II- Global Duyarlık Ölçütleri
Güven Hiperelipsoidi
Hacim Kriteri
Varyans Kriteri
Ortalama Koordinat Hatası
Özdeğer Kriteri

## Slide 22
Deneysel güven hiperelipsoidinin yarı ekseni
Güven Hiperelipsoidi
Bilinmeyenlerin varyans-kovaryans matrisi

## Slide 23: Hacim Kriteri
Deneysel güven hiperelipsoidlerinin hacimleri

## Slide 24
Varyans Kriteri

## Slide 25
Ortalama Koordinat Hatası
Gerçekleştirilen değer

## Slide 26: Özdeğerler Kriteri
Ağın homojen ve izotrop olması için Varyans kovaryans matrisinin özdeğerleri
Homojen Ağ: Tüm noktalardaki hata elipsleri elips görünümünde ve yaklaşık aynı büyüklükte
İzotrop Ağ: Tüm noktalardaki hata elipsleri daire görünümünde ve farklı büyüklükte
Homojen ve İzotrop Ağ: Tüm noktalardaki hata elipsleri daire görünümünde ve aynı büyüklükte

## Slide 27: Jeodezi Ağların Duyarlık Ölçütleri ile Tasarımı (Örnekler)

## Slide 28
ZKÜ AĞI

## Slide 29
ZKÜ AĞI

## Slide 30
TRABZON AĞI

## Slide 31
TRABZON AĞI

## Slide 32
YENİÇAĞA GPS AĞI

## Slide 33
YENİÇAĞA GPS AĞI

## Slide 36
Lokal Duyarlık Ölçütleri
Helmert nokta konum hatası
Hata Elipsi
Global Duyarlık Ölçütü
Hacim kriteri ya da Varyans kriteri
Özdeğer kriteri
Serbest Ağ dengelemesi proğramına eklenecek duyarlık ölçütleri
Programa TOPLAM 7 SATIR eklenecek